VARIAC BRAKE & CLUTCH Variac очиститель для тормозов

Описание продукта:

BRAKE & CLUTCH (очиститель тормозов) очищает детали тормозов (например, дисковой тормоз и колодочный тормоз барабанного типа, тормозные накладки, тормозные колодки), детали сцепления (накладка сцепления, педали сцепления). Удаляет масло, жиры, тормозную жидкость, тормозную пыль и грязь, возвращает им прежний внешний вид.  Очищает и обезжиривает в равной степени детали из стекла, керамики и металла.

Применение:

Распылить продукт на загрязненные детали. Дать стечь грязному раствору и оставить высыхать обработанные поверхности. При необходимости можно протереть поверхность тряпкой. При  сильном загрязнении повторить процедуру. Не распылять на резиновые, пластмассовые и лакированные поверхности. Распыление происходит во всех направлениях.

Технические данные:

Частота распыления при 20С:  43,5 г/10с

Давление при 20С: 5, 9 Бар, при 50С: 8,4 Бар

Насыпной объём: 500 мл

Насыпной вес: 365,3 г

Содержание сухого остатка/ доза: 0 %

Состав:

Температурный бензин( >70%); 2- пропанол (<25%); угольная кислота (<10%)

Требования по безопасности:

Баллончик находится пол давлением. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и температур выше 50С. н вскрывать баллончик и не подвергать воздействию огня. Не распылять вблизи открытого огня или раскалённых поверхностей. Горючий.