Этот информационный бюллетень по безопасности продукта подготовлен в соответствие с требованиями Европейского Экономического Сообщества 88/379/EEC и 91/155/EEC (и другими директивами) и содержит информацию по безопасному применению продукта.

| 1. | Наименование продукта и фирмы-изготовителя |
| --- | --- |
|  | Код продукта | PP 00002 |
|  | Наименование | CHEMICAL METAL [ PP-1/ 2/ 3/ 4,8 & 9] - Универсальный двухкомпонентный клей |
|  | Производитель/поставщик | Loctite Ireland Ltd. |
|  | Адрес | Tallaght Business Park, Whitestown, Dublin 24 |
|  | Телефон | +353-1-451 0433 |
|  | Факс | +353-1-451 0806 |
|  | Телефон срочной помощи | +353-1-4599301/+353-1-88629625/+353-1-4510433 |

| 2. | Химический состав |
| --- | --- |
|  | Тип | Универсальный герметик. Смесь ненасыщенной полиэфирной смолы и неорганических наполнителей |

#### Опасные составляющие продукта (для ЕС)

| Наименование компонента | CAS / EINECS | Концентрация, % | R код | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стироловый мономер | 100-42-5 202-851-5 | 5.00 - 20.00 | R10, R20, R36/38 | Xn |

| 3. | Классификация опасности |
| --- | --- |
| Пожароопасный. Вреден при вдыхании. Раздражитель кожи и глаз. Продолжительный контакт с кожей, в особенности с поврежденной, повышает ее чувствительность и вызывает дерматиты у людей с предрасположенность к таким реакциям. |

| 4. | Меры по оказанию первой помощи |
| --- | --- |
| Дыхательные пути |
| Выведите пострадавшего на свежий воздух. Если состояние не улучшается, обратится к врачу. |
| Кожа |
| Промыть пораженный участок кожи обильным количеством воды с мылом. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу. |
| Глаза |
| Промыть обильным количеством воды в течение не менее 15 минут. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу. |
| Попадание внутрь |
| Прополоскать рот водой и выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту. |

| 5. | Меры пожарной безопасности |
| --- | --- |
| При пожаре тушить порошковыми огнетушителями, пеной или углекислотой. В результате термического разложения выделятся различные химические вещества, некоторые из которых в большом количестве могут раздражать и/или быть вредными для органов дыхания. |

| 6. | Удаление пролитого продукта |
| --- | --- |
| Проветрить помещение. При небольшой утечке собрать бумажным полотенцем и поместить в контейнер для отходов. При большой утечке абсорбировать инертными абсорбирующими материалами и поместить в герметичный контейнер. Место утечки тщательно вымыть водой с мылом или моющим раствором. |

| 7. | Применение и хранение продукта |
| --- | --- |
| Применение |
| Обеспечить хорошую вентиляцию. Избегать вдыхания паров, источников огня (не курить), попадания на кожу и глаза. |
| Хранение |
| Температура хранения от 1(С до 25(С. Хранить вдали от прямого солнечного света, в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. |

| 8. | Охрана труда |
| --- | --- |
| стироловый мономер | ACGIH: TLV 50промил. (213мг/м3) 8ч TWA. ACGIH: STEL 100промил. (426мг/м3) 15мин TWA. NO: Adm. norm 25промил. (105мг/м3). SE: NGV 20промил. 8ч TWA. FRG: MAK 20промил. (85мг/м3) 8ч TWA. Peak limitation category II, 1. |

В случае длительного и неоднократного контакта с кожей использовать перчатки из поливинилхлорида, полиэтилена, нитрильной резины или других химостойких материалов.

| 9. | Физические и химические свойства |
| --- | --- |
|  | Физическая фаза | паста |
|  | Цвет | серый |
|  | Запах | характерный |
|  | pH | - |
|  | Точка кипения (°C) | 100 |
|  | Точка вспышки (CC) (°C) | 32 |
|  | Удельный вес, при 20°С | 1,8 |
|  | Растворимость в воде, (кг/м3) | Не смешивается |
|  | Растворимость в ацетоне | Не смешивается |
|  | Давление насыщенных паров, (мм.рт.ст. при 25°C) | < 10 |

| 10. | Стабильное и реактивное состояния продукта |
| --- | --- |
| Стабилен в обычных условиях эксплуатации. Избегать чрезмерного нагрева и хранения близи открытого огня. |

| 11. | Токсикологическая информация |
| --- | --- |
| Пары продукта |
| Вреден при вдыхании – может возникать головная боль и головокружение. Может вызывать раздражение органов дыхания и слизистых оболочек при использовании в замкнутых пространствах. |
| Воздействие на кожный покров |
| Возможно раздражение кожи. Растворитель может выводить из кожи эфирные масла, делая кожу более чувствительной к воздействию других химических веществ. |
| Глаза |
| Продукт и его пары вызывает раздражение глаз (в т.ч. слезотечение). |
| Попадание внутрь |
| Продукт является слабо токсичным. Может раздражать пищеварительный тракт. Большое количество продукта вызывает поражение почек и печени. |

| 12. | Экологическая информация |
| --- | --- |
| Хранить вдали от открытых водоемов и канализации. Полимеризующиеся продукты Локтайт являются типичными полимерами, которые не наносят непосредственного вреда окружающей среде. Биологическая и химическая потребность в кислороде не значительны. Следует учитывать опасность, которую представляют для окружающей среды те изделия, в которых используются этот продукты. |

| 13. | Утилизация |
| --- | --- |
| После использования, тубы, коробки и флаконы, содержащие остатки этого продукта следует утилизировать в качестве «химических отходов» в специальных местах или сжигать. Захоронение или сжигание в специальных местах. Эти продукты представляют меньшую опасность для окружающей среды, чем те изделия, в которых они используются. Продукт утилизируется в соответствие с местными правилами. |

| 14. | Информация по транспортировке |
| --- | --- |
|  | Номер ООН | 3269 |
|  | Воздушный транспорт (IATA) | Набор полиэфирной смолы, горючая жидкость, Class 3, Pkg. Grp. III. |
|  | Морской транспорт (IMO) | Набор полиэфирной смолы n.o.s. CLass 3.3, Pkg. Grp III. EmS 3.07 MFAG 4.2. |
|  | Автомобильный (ADR)/Железнодорожн. (RID) транспорт | Набор полиэфирной смолы, Class 3, item No 5 (c). |

| 15. | Информация по маркировке |
| --- | --- |
|  | Состав | мономер стирола |
| Информация на этикетке |  |  | Раздражитель |  |  |  |
|  | R код | R10 Горючий R20 Вреден при вдыхании R36/38 Раздражитель глаз и кожи. |
|  | S код | S2 Хранить вдали от детей S23 Не вдыхать пары S26 При попадании в глаза, промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. S28 При попадании на кожу, промыть большим количеством воды с мылом. |
|  | Произвольная маркировка | Не применяется |

| 16. | Прочая информация |
| --- | --- |
|  | Дата первого выпуска Бюллетеня по безопасности | 13 /11/ 1995 |
|  | Дата пересмотра Бюллетеня по безопасности | 19 /11/ 2002 |

#### Опасные составляющие продукта (для ЕС)

| мономер стирола | R10, R20, R36/38 |
| --- | --- |

| R10 | R10 Пожароопасный |
| --- | --- |
| R20 | R20/Вреден при вдыхании |
| R36/38 | R36/38 Раздражитель глаз и кожи |

Подготовлено:

Dr. Prabhu Kulkarni FICI.,FIOSH., MBIRA.,

Senior HRA Specialist.

Health & Regulatory Affairs - Europe

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

Loctite Corporation,

International Health and Regulatory Affairs,

Tallaght Business Park, Whitestown, Dublin 24, Ireland.

Tel:  +353-1-4510433 or +353-1-4519466.

Fax: +353-1-4510806.

Вышеуказанная информация получена из надежных источников с использованием всесторонних данных и знаний о продукте и его производстве. Ни Локтайт, ни его дочерние компании не несут никакую ответственность за использование этой информации в технологических процессах производства.

Следует обратить внимание на возможную опасность, связанную с неправильным использованием этого продукта.